## Slide 1
El-opvarmede krematorieovne og standardvilkår
Danske krematoriers landsforenings årsmøde - Hotel Park Middelfart
Casper Krogh Pedersen

## Slide 2: Oversigt
  Baggrund og regler for krematorier i dag
  Indsamling og vurdering af data
  Videre færd

## Slide 3: Regler for krematorier i dag
  Krematorier er omfattet af listepunkt J 202 og er hermed en godkendelsespligtige virksomhed
  Standardvilkårsbekendtgørelsen fastsætter standardvilkår for listepunkt J 202.
  Standardvilkårene fastsætter blandt andet krav om:
    EBK temperatur på minimum 800° C
    Emissionsgrænseværdier for CO (én kremering og 2 minutter), støv og Hg
    Krav til AMS måling af O2 og CO
    Krav til årlig præstationskontrol med stofferne med emissionsgrænseværdier

## Slide 4: Baggrund for forventede ændringer
  Miljøstyrelsen er bekendt med at flere krematorier har vist interesse i el-opvarmede krematorieovne i forbindelse med udskiftning
  Temperaturkravet på 800° C kan efter Miljøstyrelsen oplysninger ikke opfyldes for el-opvarmede krematorieovne – behov for revision af reglerne?

## Slide 5: Indsamling og vurdering af data
  Miljøstyrelsen har foretaget en rundspørge i omkringliggende europæiske lande (Sverige, Tyskland, Schweiz, Holland, Belgien og Norge) om deres regler
  Indsamling af tekniske rapporter vedrørende emissioner fra eldrevne og gasfyrede krematorieovne ved lavere EBK temperatur (< 800° C)
  Miljøstyrelsen har bedt referencelaboratoriet vurdere, om det er miljømæssigt forsvarligt at sænke EBK temperaturkravet til henholdsvis 700° C og 750° C
  Miljøstyrelsens referencelaboratorium har på den baggrund udarbejdet en rapport om EBK temperaturkrav til el-opvarmede krematorieovne (endnu ikke offentliggjort)

## Slide 6: Videre færd
  Miljøstyrelsen forventer at foretage en revision af visse standardvilkår for elopvarmede krematorieovne:
  Det forventes at EBK-temperatur kravet for el-opvarmede krematorieovne sænkes til 750° C
  Mulig tilføjelse af emissionsgrænseværdi for dioxiner og furaner
  Mulig tilføjelse af krav om én præstationskontrol for dioxiner og furaner
  Både gas/olie og el-opvarmede krematorier:
  Mulig ændring af 2-minutters CO kravet til et 10-minutters CO krav
  Foreløbig tidsplan for revisionen:
  1. juli 2026 forventes de reviderede regler at træde i kraft*
  *Bemærk godkendelsesmyndigheden kan ikke meddele miljøgodkendelse til drift af elopvarmede krematorieovne ved 750 C, før standardvilkårsbekendtgørelsen er revideret og trådt i kraft

## Slide 7
Tak for jeres opmærksomhed
Spørgsmål?